Absenkrinnenschütz Typ ABRS 2 Anfragecheckliste

Projekt/Kunde:...........

Pos. ......	........ Stück

WIEROM Absenkrinnenschütz, zur Wasserstandshöhenregulierung, dreiseitig dichtend gemäß DIN 19569-T4, zum Andübeln an eine ebene Schachtwand nach DIN 18202,

Antrieb über Traverse mit zwei Spindeln über Winkelgetrieben und ...............,

Rahmen als einteilig gekantete Profilkonstruktion mit seitlich angesetzten Halterungen

zur Dübelbefestigung und optimalen Einleitung der auftretenden Kräfte ins Bauwerk.

Abdichtung durch austauschbare, abwasserbeständige Doppellippendichtung aus EPDM.

Die Abdichtung zwischen Bauwerk und Schieberrahmen erfolgt über einen einseitig, selbstklebenden Neoprenstreifen auf der Rahmenrückseite.

Typ:

ABRS 2 zum Andübeln bis max. 2500*2500 mm

ABRS 2 in Sonderbauform/Größe nach Kundenzeichnung

Material Schütz (Rahmen/Platte):

ST 37 verzinkt

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4462

Aluminium abwasserbeständig ALMg3

sonstiges Material gemäß Kundenvorgabe

Material Spindeln:

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4462

Befestigungsmaterial:

ohne Befestigungsmaterial

inkl. Befestigungsmaterial A4

Abmessungen:

Rinnenbreite				B:............. mm

Kanaltiefe				KT:............. mm

Schützplattenhöhe			H:............... mm

Bedienungshöhe			HB:............. mm

Absenkhub				Hub:........... mm

Differenzdruck Vorderseite		................... m Ws (max. Plattenhöhe)

Differenzdruck Rückseite		................... m Ws (max. Plattenhöhe)

Differenzdruck Bedienung		................... m Ws (max. Plattenhöhe)

Antriebsformen:

Traverse 2-spindelig mit 2 Winkelgetrieben und Handrad Typ ABRS2/AT2

Traverse 2-spindelig mit 3 Winkelgetrieben und Handkurbel Typ ABRS/AT4

Traverse 2-spindelig mit 2 Winkelgetrieben und Elektroantrieb Typ ABRS/AT6

sonstige Antriebsform nach Beschreibung bzw. Zeichnung