Hubschieber Typ HUS Anfragecheckliste

Projekt/Kunde:

Pos.      	      Stück

WIEROM Hubschieber, vierseitig dichtend gemäß DIN 19569-T4, zum Andübeln

an eine ebene Schachtwand nach DIN 18202, Rahmen als einteilig gekantete Profilkonstruktion mit seitlich angesetzten Halterungen zur Dübelbefestigung

und optimalen Einleitung der auftretenden Kräfte ins Bauwerk.

Abdichtung zwischen Rahmen und Platte durch eine Gleitführung mit abwasserbeständiger Profildichtung aus EPDM. Die Abdichtung zwischen Bauwerk und Schieberrahmen erfolgt über einen einseitig, selbstklebenden Neoprenstreifen auf der Rahmenrückseite.

Typ:

HUS für runde und eckige Öffnungen bis max. 2000*2000 mm

HUS in Sonderbauform (z.B. halbrunde Sohle)

Material Schieber:

ST 37 verzinkt

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4462

Aluminium abwasserbeständig ALMg3

sonstiges Material gemäß Kundenvorgabe

Material Spindel:

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4462

Material Haupt- und Zwischenhalter:

ST 37 verzinkt

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4462

Material Flursäule:

ST 37 verzinkt

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4462

Befestigungsmaterial:

ohne Befestigungsmaterial

inkl. Befestigungsmaterial A4

Abmessungen:

Öffnungsdurchmesser		DN:       mm

Öffnungsquerschnitt		b*h:       mm

Kanaltiefe				KT:       mm

Bedienungshöhe			HB:       mm

Plattenhub				Hub:       mm

Differenzdruck Vorderseite		      m Ws

Differenzdruck Rückseite		      m Ws

Differenzdruck Bedienung		      m Ws

Antriebsformen:

Vierkant im Schacht Typ HUS/AS1

Vierkant auf Mauerkrone Typ HUS/AS2

Handrad auf Mauerkrone Typ HUS/AS3

Vierkant in Straßenkappe Typ HUS/AS4

Elektroantrieb im Schacht oder auf Mauerkrone Typ HUS/AS8 oder  HUS/AS9

Winkelgetriebe/Stirnradvorgelege im Schacht oder auf Mauerkrone

Typ HUS/AS6 oder HUS/AS10

Flursäule im Schacht mit Handrad oder auf Decke Typ HUS/AF2 oder HUS/AF1

Flursäule im Schacht mit Elektroantrieb oder auf Decke Typ HUS/AF4 oder  HUS/AF3

Flursäule im Schacht mit Winkelgetriebe oder auf Decke Typ HUS/AF6 oder HUS/AF5