Hubschieber Typ HUS 2 Anfragecheckliste

Projekt/Kunde:...........

Pos. ......	........ Stück

WIEROM Hubschieber, vierseitig dichtend gemäß DIN 19569-T4, zum Andübeln

an eine ebene Schachtwand nach DIN 18202, Antrieb über 2 Spindeln mit Winkelgetrieben, Rahmen als einteilig gekantete Profilkonstruktion mit seitlich angesetzten Halterungen zur Dübelbefestigung und optimalen Einleitung der auftretenden Kräfte ins Bauwerk.

Abdichtung zwischen Rahmen und Platte durch eine Gleitführung mit abwasserbeständiger Profildichtung aus EPDM. Die Abdichtung zwischen Bauwerk und Schieberrahmen erfolgt über einen einseitig, selbstklebenden Neoprenstreifen auf der Rahmenrückseite.

Typ:

HUS 2 zum Andübeln für runde und eckige Öffnungen bis max. 3000*3000 mm

HUS 2 in Sonderbauform (z.B. halbrunde Sohle)

Material Schieber (Rahmen und Platte):

ST 37 verzinkt

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4462

Aluminium abwasserbeständig ALMg3

sonstiges Material gemäß Kundenvorgabe

Material Spindeln:

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4462

Befestigungsmaterial:

ohne Befestigungsmaterial

inkl. Befestigungsmaterial A4

Abmessungen:

Öffnungsquerschnitt		b*h:............. mm

Kanaltiefe				KT:............. mm

Bedienungshöhe			HB:............. mm

Plattenhub				Hub:........... mm

Differenzdruck Vorderseite		................... m Ws

Differenzdruck Rückseite		................... m Ws

Differenzdruck Bedienung		................... m Ws

Antriebsformen:

Traverse 2-spindelig mit 2 Winkelgetrieben und Handrad Typ HUS2/AT2

Traverse 2-spindelig mit 3 Winkelgetrieben und Handkurbeln Typ HUS2/AT4

Traverse 2-spindelig mit 2 Winkelgetrieben und Elektroantrieb Typ HUS2/AT6

sonstige Antriebsform nach Beschreibung bzw. Zeichnung