Rinnenschütz Typ RIS Anfragecheckliste

Projekt/Kunde:...........

Pos. ......	........ Stück

WIEROM Rinnenschütz, dreiseitig dichtend gemäß DIN 19569-T4,

beidseitig belastbar, Antrieb über eine Spindel, Abdichtung durch

abwasserbeständiges Profilgummi aus EPDM,

mit angeschraubter Quertraverse, max. Abmessung 2000*2000 mm

Typ:

RIS/R1 zum Einbetonieren in die Rinne

RIS/R2 zum Einbetonieren mit angerundetem Sohlprofil

RIS/R3 zum Andübeln in die Rinne

RIS/R4 zum Andübeln vor die Rinne

Material Schütz:

ST 37 verzinkt

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4462

Aluminium abwasserbeständig ALMg3

sonstiges Material gemäß Kundenvorgabe

Material Spindel:

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4462

Befestigungsmaterial (nur Andübeln):

ohne Befestigungsmaterial

inkl. Befestigungsmaterial A4

Abmessungen:

Rinnenbreite				B:............... mm

Kanaltiefe				KT:............. mm

Schützplattenhöhe			H:............... mm

Bedienungshöhe			HB:............. mm

Plattenhub				Hub:........... mm

Differenzdruck Vorderseite		................... m Ws (max. Plattenhöhe)

Differenzdruck Rückseite		................... m Ws (max. Plattenhöhe)

Differenzdruck Bedienung		................... m Ws (Max. Plattenhöhe)

Antriebsformen:

Traverse mit Handrad Typ RIS/AT1

Traverse mit Winkelgetriebe und Handkurbel Typ RIS/AT3

Traverse mit Elektroantrieb Typ RIS/AT5

Traverse mit Winkelgetriebe und Handkurbel seitlich Typ RIS/AT7

sonstige Antriebsform nach Beschreibung bzw. Zeichnung